## Slide 1: TCP(Transmission Control Protocol)
III. 트랜스포트 계층
5. 연결지향형 트랜스포트: TCP
(1) TCP 연결
(2) TCP 세그먼트 구조
(4) 신뢰적 데이터 전달
컴퓨터 네트워킹
2018.2.
김예찬 (think.computer@jejunu.ac.kr)

## Slide 2: TCP 연결
Goal :
TCP 연결이 갖는 특징을 UDP와 비교하여 설명할 수 있다.

## Slide 3
TCP는 데이터를 주고 받기에 앞서, 송/수신 프로세스 간 핸드셰이크(Handshake)를 먼저 하므로 연결 지향형
신뢰적 데이터 전달 프로토콜. (in-order, no loss or corrupt)
TCP 프로토콜은 오직 종단 시스템에서만 동작하며, 중간의 네트워크 요소(라우터 등)에서는 동작하지 않는다.
(연결 상태가 두 종단 시스템에만 존재)
전이중(Full-duplex) 서비스를 제공한다.
  전이중 : 동시에 양방향으로 데이터를 송수신할 수 있는 통신 방식.

## Slide 4
TCP 연결은 항상 점대점(Point-to-Point)이다.
(단일 송신자 – 단일 수신자)
# 멀티캐스팅 등은 TCP에서 지원 X.
3-way Handshake
(1) Client가 특별한 TCP 세그먼트를 서버에게 보낸다.
(2) Server가 이에 대한 확인 응답 목적의 TCP 세그먼트로 답한다.
(3) Client가 마지막으로 세번째 특별한 세그먼트로 다시 응답한다.
* 처음 2개의 세그먼트에는 Payload가 분명히 없다.
* TCP 연결이 설정되면, 두 프로세스는 데이터 통신 가능.

## Slide 5
TCP는 초기 3-way Handshaking 동안 준비된 버퍼의 하나인 연결의 송신 버퍼로 데이터를 보낸다.
  RFC에는 TCP는 언제 버퍼된 데이터를 전송해야 하는지를 기술하지 않는다.
  송신 버퍼에서 데이터 묶음을 만들어서 네트워크로 보내는 것이 일반적이다.
Pipelined Transmission 방식 (GBN, SR의 혼합)
  흐름 제어(Flow control)와 혼잡 제어(Congestion Control) 지원.
  MSS(Maximum Segment Size) : 최대 세그먼트 크기
    실제로는 세그먼트의 데이터(Payload)의 최대 크기를 의미한다.

## Slide 6: [+a]
TCP는 메시지를 하나의 단일 가상 경로를 이용하여 전송한다.
(재전송, 확인응답 처리의 용이함)
주목해야 할 점 :
  최선형 전달 서비스인 IP 서비스를 이용하여
  TCP가 연결 지향을 어떻게 지원하나?

## Slide 7: TCP 세그먼트 구조
Goal :
TCP 세그먼트의 형식(Format)과 필드(Field)를 설명할 수 있다.

## Slide 8: TCP 세그먼트 구조
출발지 PORT#
목적지 PORT#
32 bits
페이로드
(애플리케이션 계층 데이터)
# 길이 가변적
# 길이 MSS에 의해 제한됨.
순서번호 필드
확인응답번호 필드
수신 윈도우
URG 데이터 포인터
체크섬 필드
F
S
R
P
A
U
헤더
길이
not
used
옵션 필드 (선택적 / 가변적 길이) &
Padding 필드
URG(urgent) : 긴급 데이터 여부 필드
(일반적으로 사용되지 않음.)
ACK : 확인응답 패킷 여부 필드
(1 : valid, 0 : invalid)
PSH (push) : 즉시 상위 계층으로 데이터
전달해야 하는지 여부 필드
(일반적으로 사용되지 않음)
RST, SYN, FIN:
연결 설정, 해제를 위해 사용됨.
(핸드셰이킹)
흐름 제어를
목적으로
존재.
수신자가
받아들이려는
바이트의 크기.
Segment의
시작 바이트 스트림
크기로 기재.
(Segment 단위 X)
Checksum :
오류 검출 목적
헤더
필드
데이터
필드
PORT# : 다중화, 역다중화 목적
Data Offset으로서 기능한다. (어디서부터 데이터인지 수신자에게 알려주어야)

## Slide 9: 순서번호, 확인응답번호 필드
신뢰적 데이터 전달 서비스를 위해 필수적인 필드 2가지.
순서번호 필드 :
세그먼트의 첫 바이트의
바이트-스트림 번호
확인응답번호 필드 :
TCP는 누적확인응답을 제공한다.
단, 수신자가 기대하는 다음 바이트의 순서 번호를 확인응답번호를 쓴다.
예. ACK536 = 0~535까지 제대로 받았다.
536번째 바이트부터 시작되는 데이터를 송신해줄 것을 기대한다.
0 1 2 3 … 999
1000 1001 … 1999
2000 2001 … 2999

## Slide 10: 순서번호, 확인응답번호 필드
확인응답 관련 :
Q. 순서가 틀린 세그먼트가 도착하면 무조건 폐기(discard)?
A. 구현을 어떻게 하느냐에 달린 문제.
- case 1. 무조건 폐기
- case 2. 수신자는 순서가 틀린 데이터를 버퍼링한다.
(대역폭 관점에서 이것이 효율적. 실제 많이 취하는 방식.)

## Slide 11: 순서번호, 확인응답번호 필드
순서번호 관련 :
실제로 TCP 연결의 양쪽 시작 순서번호를 각각 임의로 선택한다.
(* 항상 0으로 시작하지 않는다!)
=> 이유 : 이것은 두 호스트 사이에 이미 종료된 연결로부터
아직 네트워크에 남아 있는 세그먼트가
같은 두 호스트 간의 나중 연결(port#도 동일한 경우)에서
유효한 세그먼트로 오인될 확률을 줄이기 위해서!

## Slide 12: 순서번호, 확인응답번호 필드
GBN, SR은 ‘전이중(Full-duplex)’를 고려하지 않음.
  실제로 한 호스트는 특정 시점에 Sender이자 Receiver 역할을 동시에 수행.
  (이전처럼) 데이터 패킷과 확인응답(ACK) 패킷을 완전히 서로 다른 것처럼 간주하지 말고, 이 둘을 통합하여 사용하는 것이 효율적이다.
현주가
‘제안보고서’라는 데이터를 보냄.
유리가 현주가 보낸 것을 받았음을 확인응답
(확인응답 = 누적 의미 & ‘패킷 순서번호’)
& 현주가 요청한 ‘신의탑 만화’ 데이터를 보냄.
유리
현주
확인응답 패킷이자
데이터 패킷!
★ 데이터를 운반하는
세그먼트 안에서 확인응답이 전달된다.

## Slide 13: Quiz.
TCP 연결이 5,000바이트의 파일을 전송한다고 가정하자. 첫 번째 바이트는 10,001의 번호를 가지고 있다. 만일 각각이 1,000바이트를 가지는 5개의 세그먼트에 의해서 데이터가 전달된다면, 각 세그먼트의 순서 번호는 어떻게 되는가?

## Slide 14: Quiz.
아래 빈칸을 채우시오.
가정 : 사용자가 ‘L’를 입력
Linux Server
Client
Seq=42, ACK=79, data = ‘ ’
Seq= , ACK= , data = ‘L’
Seq= , ACK= , data = ‘S’
단, 1글자는 1byte.
우측은 텔넷 애플리케이션에 관한
타이밍 다이어그램.
서버와 클라이언트는
1byte의 데이터를 주고받는다고 가정.
Seq= , ACK= , data = ‘S’
Seq= , ACK=
L
Seq = 79, ACK = 43
Seq = 43, ACK = 80
Seq = 80, ACK = 44
Seq = 44, ACK = 81
빈 데이터 필드를 가진
세그먼트
(확인응답 목적으로만 쓰임.)

## Slide 15: 신뢰적 데이터 전달 : TCP
Goal :
GBN, SR과 비교하여 TCP가 제공하는 신뢰적 데이터 전달 서비스가 구현에 있어 어떤 차이점이 있는지 설명할 수 있다.

## Slide 16: Quiz.
O/X로 답하시오.
TCP 수신자는 만약 중복된 패킷을 수신하면, 그것을 폐기한다.
TCP 수신자는 만약 중복된 패킷을 수신하면, 송신자에게 이에 대한 ACK를 송신한다.
TCP는 일반적으로 out-of-order segment를 폐기한다.
일반적으로 TCP 수신 버퍼는 혼잡 윈도우 크기보다 훨씬 크다.
O O X O

## Slide 17: TCP가 제공하는 신뢰적 데이터 전달 서비스
파이프라이닝
누적 확인응답(ACK)
단일 재전송 타이머
Out-of-order 패킷에 대한 버퍼링 고려.

## Slide 18: TCP 송신자 action (간소화)
wait
for
event
NextSeqNum = InitialSeqNum
SendBase = InitialSeqNum
L
create segment, seq. #: NextSeqNum
pass segment to IP (i.e., “send”)
NextSeqNum = NextSeqNum + length(data)
if (timer currently not running)
start timer
data received from application above
retransmit not-yet-acked segment with smallest seq. #
start timer
timeout
if (y > SendBase) {
SendBase = y
/* SendBase–1: last cumulatively ACKed byte */
if (there are currently not-yet-acked segments)
start timer
else
stop timer
}
ACK received, with ACK field value y

## Slide 19: TCP 시나리오 1
Quiz
Host B는 중복 데이터 패킷을 수신한다. (seq=92, 8 bytes) 이때 Host B는 이를 폐기하는가?
Host A는 자신이 보낸 패킷(seq=92)이 손실되었다고 어떻게 유추하였는가?
Host B
Host A
Seq=92, 8 bytes of data
ACK=100
Seq=92, 8 bytes of data
X
timeout
ACK=100
Yes
Time-out

## Slide 20: TCP 시나리오 2
Quiz
왼쪽 빈칸에 들어갈 ACK 값으로 적절한 것을 쓰시오.
왼쪽에서 seq 92 패킷에 대한 재전송이 수행되는 이유는 무엇인가?
120
성급한 타임아웃 시간
Host B
Host A
Seq=92, 8 bytes of data
ACK=100
Seq=92, 8
bytes of data
timeout
ACK=_____
Seq=100, 20 bytes of data
ACK=120
SendBase=100
SendBase=120
SendBase=120
SendBase=92

## Slide 21: TCP 시나리오 3
Quiz
왼쪽 빈칸에 들어갈 Seq 값으로 적절한 것을 쓰시오.
왼쪽에서 ACK=100이 Loss되었다. 송신자는 seq=100 패킷을 재전송해야하는가? 그 이유를 쓰시오.
120
No. ACK=120을 수신함으로써
누적적으로 [100~119] 패킷도 제대로 수신하였음을 송신자가 알 수 있음.
Host B
Host A
X
Seq=92, 8 bytes of data
ACK=100
Seq=____, 15 bytes of data
timeout
Seq=100, 20 bytes of data
ACK=120

## Slide 22: TCP에서 발생하는 재전송 시나리오
어떤 경우 재전송을 해야 하나? (Trigger Event)
타임아웃 이벤트
중복 ACK 수신

## Slide 23
SYNbit=1, Seq=x
초기 순서 번호 = x로 결정
send TCP SYN msg
성립
(ESTAB)
SYNbit=1, Seq=y
ACKbit=1; ACKnum=x+1
초기 순서 번호 = y로 결정
send TCP SYN_ACK msg,
(송신자 SYN에 대한
확인응답)
ACKbit=1, ACKnum=y+1
SYNACK(x)를 수신;
서버가 live임을 인식;
Send ACK for SYN_ACK;
(이 세그먼트는
페이로드를 포함할 수도 있음.)
ACK(y) 수신;
클라이언트가 live임을 인식;
SYN 전송
성립
(ESTAB)
SYN 수신
클라이언트 상태
LISTEN
서버 상태
LISTEN