## Slide 1: TCP(Transmission Control Protocol)
VI. 링크 계층: 링크, 접속망, 랜
1. 링크 계층 소개
2. 오류 검출 및 정정 기술
(1) 패리티 검사
(2) 체크섬 방법
(3) 순환중복검사(CRC)
3. 다중 접속 링크와 프로토콜
(1) 채널 분할 프로토콜
(2) 랜덤 접속 프로토콜 ⓐ
컴퓨터 네트워킹
2018.2.
김예찬 (think.computer@jejunu.ac.kr)

## Slide 2: 링크 계층 소개
Goal :
링크 계층에서 사용되는 용어를 설명할 수 있다.
링크 계층이 제공하는 서비스를 설명할 수 있다.
링크 계층이 구현되는 위치를 설명할 수 있다.
링크 계층에서의 캡슐화를 간략하게 설명할 수 있다.

## Slide 3: 링크 계층에서 사용되는 용어
노드
  호스트, 라우터, 스위치, WiFi AP 등
  링크 계층 (layer-2) 프로토콜을 실행하는 모든 장치
링크
  통신 경로 상의 인접 노드들을 연결하는 통신 채널
  유선
  무선 …
프레임
  2계층에서의 PDU (데이터그램을 링크 계층 프레임으로 캡슐화한 것.)

## Slide 4: 트랜스포트/네트워크 계층과의 차이점
트랜스포트/네트워크 계층
  종단 간(end-to-end) 연결에 초점을 맞춘 것.
링크 계층
  노드 간(node-to-node) 연결에 초점을 맞춘 것.
  인접한 두 노드 간에 데이터그램 전송에 초점을 맞춘 기능을 제공한다.

## Slide 5: 링크 계층이 제공하는 서비스
[핵심] 단일 통신 링크 상으로 데이터그램을 한 노드에서 인접 노드로 이동시키는 것.
프레임화 : 링크 계층 프레임으로 캡슐화.
MAC(Media Access Control) 프로토콜
신뢰적 전달 서비스
  무선 링크(= 오류율 ↑ 링크) : 매우 중요.
  유선 링크(= 오류율 ↓ 링크) : 불필요한 오버헤드 … 신뢰적 서비스 제공 X.
  트랜스포트 계층과의 차이점 : ‘재전송’이 아닌 ‘오류 정정’으로 신뢰성 확보.
흐름 제어(Flow Control)
전이중(Full-duplex), 반이중(Half-duplex).

## Slide 6: 링크 계층이 구현되는 위치
모든 호스트에 링크 계층은 있다.
링크 계층은 HW적으로 구현된다.
링크 계층은 NIC(Network Interface Card) 어댑터/칩(마더보드 내장형) 등에 내장된다.
  이더넷 카드
  802.11 카드
한편 NIC는 호스트의 버스 시스템에 부착됨.
  펌웨어(Firmware), 하드웨어(HW)의 결합.
  펌웨어 : 캡슐화 / 역캡슐화 등 제공.
controller
physical
transmission
cpu
memory
host
bus
(e.g., PCI)
network adapter
card
application
transport
network
link
link
physical

## Slide 7: 링크 계층에서의 캡슐화 개관
송신 측:
  데이터그램을 프레임에 캡슐화
  에러 체크 비트, 흐름 제어 등을 위한 기능 추가
수신 측
  프레임에서 데이터그램 추출 후 상위 계층으로 전달
controller
controller
sending host
receiving host
datagram
datagram
datagram
frame

## Slide 8: 오류 검출 및 정정 기술
Goal :
비트 수준 오류 검출과 정정의 한계를 설명할 수 있다.
패리티 검사의 의의와 한계를 설명할 수 있다.
체크섬 검사의 의의와 한계를 설명할 수 있다.
CRC의 의의와 한계를 설명할 수 있다.

## Slide 9: 링크 계층에서 사용되는 용어
핵심
  에러 감지 / 에러 정정
    100% 신뢰 가능한 수준은 아니다.
어떻게 하면 틀릴 확률을 줄일 수 있을지가 관건.
  이는 많은 오버헤드를 수반.
패리티(Parity)
체크섬(Checksum)
순환중복검사(CRC)

## Slide 10: 패리티 검사(Parity Checking)
single bit parity:
detect single bit errors
two-dimensional bit parity:
detect and correct single bit errors
detect double bit errors (but that case, cannot correct)
한계 :
1bit error에 대한 검출만 가능하다.

## Slide 11: 체크섬(Checksum) 방법
트랜스포트 계층에서만 사용하는 방법
패킷에서의 에러를 검출 가능. (여러 flipped bit error에 대해서도)
알고리즘 (약식)
  16bit 워드 단위로 헤더 필드와 데이터 필드를 더한다.
  이때 가산 과정에서 발생하는 오버플로우는 Wrap-around 처리한다.
  (즉, MSB비트로부터의 carry-out 값을 합산한다.)
  최종적으로 모든 가산의 결과의 1의 보수를 취한 것을 체크섬 필드에 넣는다.

## Slide 12: 체크섬(Checksum) 방법
장점
  오버헤드가 작다. (16bit 사용)
  구현이 용이하다. (SW적으로)
  간단하고 빠르다.
한계
  오류 검출(Error Detection) 정확도가 떨어진다.

## Slide 13: 순환중복검사(Cyclic Redundancy Check, CRC)
오늘날 네트워크에서 널리 사용되는 오류 검출 기술. ★
  Checksum보다 더 강력한 오류 검출 가능한 방법.
기본적인 개요 (v 표시한 것은 개선할 계획.)
  데이터(D)를 전송하고자 한다.
  송신자와 수신자는 G로 표기되는 생성자(Generator)로 알려진 비트 패턴(r+1)에 대해서 합의한다.
    G의 최상위 비트는 반드시 1이어야 한다.
  D를 G로 나눈 나머지 값을 R(Remainder)이 CRC비트가 된다. v
    이 CRC비트는 패킷의 꼬리부(Trailer)에 부착된다.
    이 상태로 캡슐화된 패킷이 수신자에게 전달된다.
  수신자는 패킷을 생성자(합의)로 나누어 나머지가 0(정상)인지 확인한다.
송신자
action

## Slide 14: 순환중복검사(Cyclic Redundancy Check, CRC)
생각해볼 점
  CPU는 ‘가산’ 회로만 있다. (‘감산’ 회로는 X.)
    나눗셈에서 필요한 ‘뺄셈’을 XOR로 대체하자.
    1011 1011
    - 0101 XOR 0101
1110
1110
Redundancy
(부가적 정보)를
덧붙였다.

## Slide 15: 순환중복검사(Cyclic Redundancy Check, CRC)
우리가 반드시 할 수 있어야 하는 일
  R = 의 나머지를 구하자.
예제 : 다음 조건일 때 CRC로 사용 가능한 R을 구하시오.
D = 101110
G = 1001
G가 r+1비트일 때,
D를 r비트만큼 확장해야 한다.
r+1 비트 미만의
burst error(연집에러)를 모두
감지할 수 있다.
참고 :
Random error(산집에러)

## Slide 16: 순환중복검사(Cyclic Redundancy Check, CRC)
[제언]
오류 검출 확률을 높이기 위해서는 나누는 수 R이 소수(prime number)이자 큰 수여야 한다.
국제 표준으로 8bit, 12bit, 16bit, 32bit 생성자 G가 정의되어 있다.
참고 : https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%88%9C%ED%99%98_%EC%A4%91%EB%B3%B5_%EA%B2%80%EC%82%AC

## Slide 17: 순환중복검사(Cyclic Redundancy Check, CRC)
[제언]
CRC 코드는 다항식 코드(Polynomial code)로도 알려졌는데, 이는 전송되는 비트열에 있는 0과 1 값을 계수로 갖는 다항식처럼 비트열을 생각할 수 있기 때문이다.
  또, 비트열에 적용되는 연산을 다항식 연산으로 이해하는 것도 가능하다.
1 0 0 1 1
생성자 (G) :
생성자  생성 다항식

## Slide 18: 그렇다면 오류 정정은?
FEC(Forward Error Correction, 순방향 오류 정정)
  송신 측이 전송할 문자나 프레임에 부가적 정보(☞ Redundancy)를 첨가하여 전송하고,
  수신 측이 에러를 발견 시 이 부가적 정보로 에러 검출 및 에러 정정을 하는 방식
  이점
    송신자에게 요구되는 재전송 횟수를 줄일 수 있다는 점.
    실시간 처리에 있어 유리. (재전송 관련 지연 시간 감소)
  비교 : BEC(역방향 오류 정정) : 송신 측에 재전송(ARQ) 요구하는 방식.
  FEC에 관한 자세한 사항은 본 강의에서 논하지 않는다.

## Slide 19: 다중 접속 링크와 프로토콜
Goal :
다중 접속 링크에서 고려해야 할 최대 관건이 충돌이라는 것을 안다.
브로드캐스트 채널의 충돌 문제를 해결하기 위한 다중 접속 프로토콜(MAC Protocol)의 종류를 열거할 수 있다.
서로 다른 다중 접속 프로토콜을 비교하여 설명할 수 있다.

## Slide 20: 링크의 두 종류
Point-to-point(점대점) 링크
  PPP(Point-to-Point Protocol)
  HDLC(High-level Data-Link Control)
  Ethernet Switch와 각 호스트 간에 점대점 연결 …
Broadcast(브로드캐스트) 링크
  기존 Ethernet, HFC, 802.11 무선 LAN …
shared wire (e.g.,
cabled Ethernet)
shared RF
(e.g., 802.11 WiFi)
shared RF
(satellite)
2개 이상의 노드가
동시에 프레임을 전송할 경우?
각 수신자에서
전송된 프레임들이 충돌한다.
충돌로 인해
프레임이 손상된다.
대역폭이 낭비된 꼴...!?

## Slide 21: 다중 접속 프로토콜(Multiple Access Protocol)
다수의 노드가 활성화되어 있을 때, 브로드캐스트 채널이 제대로 보장되도록 보장하기 위해서는?
  동시 접속을 분산시키기 위한 알고리즘을 고안해야 한다.
  이것이 다중 접속 프로토콜의 책임이다.
다중 접속 프로토콜의 유형
  채널 분할 프로토콜(Channel Partitioning Protocol)
    Low-Efficiency 우려.
  랜덤 접속 프로토콜(Random Access Protocol)
    Collision 우려.
  순번 프로토콜(Taking-turns Protocol)
    Collision도 우려되지 않고, 채널 분할에 비해 높은 효율을 기대할 수 있다.

## Slide 22: 다중 접속 프로토콜(Multiple Access Protocol)
이들 프로토콜이 갖춰야 할 공통된 특징
  단 하나의 노드가 전송할 데이터가 있을 때는 그 노드가 R bps의 처리율을 갖는다.
  만일 M개의 노드가 전송하고자 할 때, 각 노드는 R/M bps의 처리율을 갖는다. --> 공정성 관련.
  3. fully decentralized:
    no special node to coordinate transmissions
    no synchronization of clocks, slots
    -> 누군가의 중앙 제어 시도(원시안적 관리)는 지연 오버헤드를 야기한다.
    -> 그냥 개별 노드가 근시안적으로 알아서 정책을 결정하는 것이 낫다.
  구현의 단순함.
  -> 너무 복잡하면, 오히려 독이 된다.
  * 다중 접속 프로토콜은 MAC 프로토콜로도 불린다.

## Slide 23: (1) 채널 분할 프로토콜
TDMA(Time Division Multiple Access)
  시간을 Time Frame으로 나누고,
  각 시간 프레임을 N개의 Time Slot으로 나눈다.
  Slot : 한 패킷(2-layer’s)이 전송되는 시간
1
3
4
1
3
4
6-slot
frame
6-slot
frame
노드가 6개의 TDM에 대한 간단한 예 :
=> 2,5,6 노드는 idle 상태이다.
  장점
    충돌이 발생하지 않는다.
    공정하다.
  단점
    전송할 패킷이 있는 노드가 단 1개인 경우에도 노드 전송률은 R/N으로 제한됨.
    노드가 전송 순서 상 자신의 차례를 항상 기다려야 한다.

## Slide 24: (1) 채널 분할 프로토콜
FDMA(Frequency Division Multiple Access)
  R bps의 채널의 다른 주파수(대역폭 크기 : R/N)로 나누어서,
  각 노드에 할당한다.
  장점
    충돌이 발생하지 않는다.
    공정하다.
  단점
    전송할 패킷이 있는 노드가 단 1개인 경우에도 노드 전송률은 R/N으로 제한됨.
    TDM과 달리, 대역폭이 낭비된다. (∵ Guard-band 기반 주파 간섭 방지)
frequency bands
time
FDM cable
노드가 6개의 FDM에 대한 간단한 예 :
=> 2,5,6 노드는 idle 상태이다.

## Slide 25: (1) 채널 분할 프로토콜
CDMA(Code Division Multiple Access)
  앞서 FDMA, TDMA와 비슷한 형태로 명칭을 짓다 보니 이런 용어가 탄생.
    ‘코드 분할?’ 보다는 ‘암호화’가 여기선 더 중요한 이슈임.
  각 채널 별로 유일한 Code(암호화 방법)를 갖는데, 이것을 각 호스트가 할당 받아 사용함.
  FDMA, TDMA보다 개선됨. (간섭에 따른 손상 문제 X, 동시 전송 가능 O)
  7장에서 자세하게 다룰 예정.

## Slide 26: (2) 랜덤 접속 프로토콜
개요
  노드가 패킷을 전송할 때, 항상 채널의 최대 전송률인 R bps로 전송한다.
  하지만, 2개 이상의 노드가 동시에 송신할 경우, “충돌”이 발생한다. 따라서…
    1) 어떻게 충돌(Collision)을 감지(Detect)하여,
    2) 어떻게 이를 복구(Recover)할 것인지를 고려해야 한다.
    * 각 노드 별로 재전송 시간을 임의로(Randomly) 설정하여,
    재전송하면 충돌이 다시 발생할 가능성이 낮을 것이다.
  랜덤 접속 프로토콜 종류
    Slotted ALOHA
    ALOHA
    CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA

## Slide 27: (2) 랜덤 접속 프로토콜
ALOHA
유선으로 연결하기 어려운 지리적 구조.
무선을 이용한 연결 필요성 대두.
ALOHA 프로토콜은 1971년도에 등장.
-> 그 당시엔 복잡한 프로토콜 구현 곤란.
따라서 매우 단순하고 간단한 알고리즘.

## Slide 28: (2) 랜덤 접속 프로토콜
Slotted ALOHA : 가장 단순한 프로토콜 중 하나.
  가정
    모든 프레임은 고정 크기이다.
    시간은 L/R초의 슬롯들로 나뉜다.
    노드는 슬롯의 시작점에서만 프레임 전송이 가능하다.
    각 노드는 언제 슬롯이 시작하는지 알 수 있게끔 동기화되어 있다.
    각 노드는 준비되는 즉시, 프레임을 전송한다. v
    만약 한 슬롯에서 2개 이상의 프레임이 충돌하면, 모든 노드는 그 슬롯이 끝나기 전에 충돌 발생을 알게 된다.

## Slide 29: (2) 랜덤 접속 프로토콜
Slotted ALOHA
  동작 원리
    노드는 전송할 새 프레임이 있으면, 다음 슬롯이 시작할 때까지 기다렸다가 그 슬롯에 전체 프레임을 전송한다.
    “아하! 신뢰적 전송에 실패했구나!”
    확률 p로 해당 프레임을 다음 슬롯에서 재전송한다.
    (신뢰적 송신에 성공할 때까지)
    “우와! 신뢰적 전송에 성공했어!!! :) ”
    (전송할 것이 있다면 노드는 새 다음 프레임을 준비한다)
Collision이
발생하였는가?
Y
N
노드는 슬롯이 끝나기 전에
충돌 검출이 가능.

## Slide 30: (2) 랜덤 접속 프로토콜
Slotted ALOHA
  예시
  장점
    한 노드가 채널의 최대 대역폭을 사용하여 프레임을 전송한다.
    고도의 분산화 :
      각 노드가 충돌을 감지하고, 언제 재전송할지를 각자 결정한다.
  단점
    여러 노드가 활성일 경우, 잦은 충돌로 인해 오히려 슬롯이 낭비된다.
    확률적 전송 정책 → 유휴(idle) 슬롯.
    노드는 슬롯을 동기화시켜야 한다.
1
1
1
1
2
3
2
2
3
3
node 1
node 2
node 3
C
C
C
S
S
S
E
E
E
시간
효율성 :
약 37%의
Utilization

## Slide 31: (2) 랜덤 접속 프로토콜
Pure ALOHA = Unslotted ALOHA
  더 단순하며, 동기화 개념 X.
  성능 효율성이 Slotted에 비해 떨어진다.
효율성 :
약 18%의
Utilization